Приложение 7

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА УСЛУГА

1. ПРЕДМЕТ НА УСЛУГАТА: ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА ФАЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ  В ГР. САПАРЕВА БАНЯ – ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ, със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, пощенски код 2650, ул. „Германея” №1, тел. 0707 23378, Факс: 0701 47918, електронна поща:  sap_oba@abv.bg

- ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА И ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА

Община Сапарева баня е разположена в Югозападна България, Кюстендилска  област, като общинският център град Сапарева баня се намира 75 км. югозападно от столицата София.

Община Сапарева баня осъществява транспортна връзка със съседните общини и останалата част от страната чрез направлението Самоков –Дупница, където се свързва с международен транспортен коридор №4.

Общата територия е 180,8 кв.км., и се формира от 5 населени места.

Сред основните природни ресурси на територията на общината са геотермалните води, горския фонд, няколко защитени територии и част от Национален Парк “Рила”.

Населението на общината е концентрирано в общинския център Сапарева баня, което се отразява и на предоставянето на социални услуги в сферата на здравеопазването, образованието, културата, комуникациите.

Общината се развива като център на дърводобивната и дървопреработващата промишленост, балнеологията. Природните ресурси – геотермални води, запазени екологично чисти планински и горски масиви са предпоставка за развитие на туристическия сектор.

Общината ясно е дефинирала тенденциите в общата политика за развитие на – туризма, подобряване на социалната и техническа инфраструктура, създаване на условия за реализация инвестиционния потенциал на общината, настройване на професионалното образование и подготовка спрямо бъдещите очаквания за развитие и необходимостите на пазара на труда.

Идейният проект ще се използва за кандидатстване на Община Сапарева баня по ОП „Околна среда“, по приоритетна ос 1, Процедура BG161PO005/11/1.12/02/25 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”.

Идейният проект да се изготви на базата на определените с Прединвестиционните проучвания инвестиционни намерения за канализационната и водопроводната система в гр. Сапарева баня и направените от Управляващия орган на ОП „Околна среда“ констатации и препоръки.

Идейният проект да се изготви по Наредба 4 от 21 май 2005 год. на закона за устройство на територията за инвестиционно намерение и изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС за селищна агломерация между 2 000 и 10 000 е.ж. Проектът да обхване нова канализационна мрежа, нова водопроводна мрежа  на квартали:

кв.105-111, кв.122-124, кв.113-121 гр. Сапарева баня

Проектът да бъде разработен на база на:

- Разрешително за ползване на воден обект – заустване на пречистени води в р. Джерман.

- Цифров модел на застроителен и регулационен план на кв. кв.105-111, кв.122-124, кв.113-121 гр.Сапарева баня

- Цифров модел на надземен кадастъра на гр.Сапарева баня – формат *.dwg;

- Хартиен носител на кадастъра на подземните проводи и съоръжения ;

- Данни за промишлеността чрез анкетиране на промишлените предприятия;

- Геодезически заснемания, , разработени в прединвестиционните проучвания;

- Инженерно-геоложко проучване, разработено в прединвестиционните проучвания;

- Хидроложки проучвания, разработени в прединвестиционните проучвания;

- Оглед на място.

Изградената канализационна система е 95%. Построени са Гл.кл. ІV, V, VІ. Главен клон ІV се намира в кв. Гюргево. Началото на Гл.кл.V е от ул.”Паничище”. И трита главни клона се заустват в довеждащия външен канализационен колектор към  площадка  ПСОВ до дъждопреливник №1. През последните 5 години са построени десетки клонове от вътрешната канализационна мрежа. Тръбите са бетонови. Канализационната мрежа е сравнително нова. В по-голямата си част под канализационните тръби има положен дренаж. Дренаж има положен и под тръбите на довеждащия външен колектор.

От дъждопреливник №1 отпадните битови води деректно се заустват в р. Джерман без съответното пречистване.

Изграждането на споменатите обекти е осъществено по проект „Главни канализационни колектори гр. Сапарева баня”финансирани поетапно от ПУДООС към МОСВ за периода 1990-2009год.

Инвестиционното намерение е за цялостното доизграждане на канализационната и водопроводната система на гр. Сапарева баня.

- доизграждане на вътрешната канализационна и водопроводна система на гр.Сапарева баня 5%, включваща нови територии в Общия устройствен план на населеното място:

- Кв. 105-111

- Кв. 111-121

- Кв. 112-124

- Продължение на външен колектор до площадките на ПСОВ  І и ІІ вариант.

- ОСНОВНИ ИЗХОДНИ ДАННИ

Демографски данни, данни за съществуващата канализационна мрежа, отводнителна норма,  данни за съществуващата водоснабдителна система, данни за промишлените, комунално-битовите и селскостопанските предприятия на територията на населеното място, данни за водния обект, определен за заустване на отпадъчните води

- да се вземат от прединвестиционното проучване за гр. Сапарева баня.

Данни от градоустройствени и хидрогеоложки изследвания на урбанизираната територия

- да се вземат от прединвестиционното проучване за гр. Сапарева баня.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО

При изготвянето на Идейния проект за канализационната мрежа трябва да бъдат спазвани следните изисквания:

  - Ситуирането на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ), трябва да бъде съобразено с действащия подробен устройствен план по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за устройство на териториите (ЗУТ), съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал 1 от ЗУТ и Наредба № 7 от 2 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 58 от 2004 г.);

5.1.1 Съобразяване с информацията, специфицирана в Стратегията за развитие на населеното място за периода 2007 – 2013 г.;

    - Параметрите на канализационната мрежа, трябва да бъдат съобразени с тези, регламентирани в БДС EN 752 от 2008 г., Директива 91/271/ЕЕС на Съвета на Европа от 21 май 1991 относно събирането, пречистването и изпускането на отпадъчни води от населени места (битови, производствени и дъждовни) и хармонизираната с нея национална Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. към Закона за водите (ЗВ);

    - Канализационните колектори трябва да бъдат проектирани в съответствие с изискванията на Наредба № 8 “Правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места” (ДВ, бр. 72 от 1999 г.);

    - Тръбите, фасонните части и тръбните връзки трябва да бъдат устойчиви на въздействията на отпадъчните води, повърхностните води, почвата и подземните води;

    - Тръбите, фасонните части и тръбните връзки трябва да имат такива качества, че по време на експлоатационния им срок да бъде гарантирана тяхната водонепропускливост при проектните условия на натоварване;

    - Изискванията на БДС EN 752, относно повтаряемостта на наводненията при хидравлично претоварване на канализационната мрежа през експолоатационния период;

  - Нормативните изисквания при проектирането на видовете строителни конструкции;

  - Нормативните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасностни условия на труд на работниците, регламентирани със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 86 от 1999  г., изм. и доп., бр. 64 и 92 от 2000 г., изм. и доп., бр. 25, 111 и 124 от 2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 2003 г., изм. и доп., бр. 70 от 2004 г.) и Наредба № 9 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатацията и поддържането на водоснабдителните и канализационните системи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.).;

  - Предвиждане на необходимите технически мерки срещу вредни въздействия върху околната среда (вредни миризми, шум, токсични вещества и др.);

  - Постигане на ефективност по отношение на общите разходи (капитални и експлоатационни);

  - Прилагане на енергоефективни мерки при строителството и експлоатацията.

  - Технологичните решения на канализационната мрежа трябва да съответстват на най-добрите налични технологии;

  - Канализационната мрежа трябва да осигурява отводняване на всички парцели, включени в рамките на проекта.

  - Устройствата за заустване на преливащите от дъждопреливниците отпадъчни води трябва да бъдат проектирани с отчитане на хидравличните условия във водоприемника с оглед недопускане на постъпването на речни води в канализационната мрежа и в съответствие с нормативните изисквания за качеството на речните води в контролираните му сечения;

  - Предвиждане на експлоатационен срок на канализационната мрежа от минимум 50 г. относно осигуряване на дълготрайност на конструкциите на съоръженията, като се отчитат бъдещи разширения и промени (включително при отчитане на агресивното въздействие на отпадъчните води и отделяните газове);

- ЧАСТИ НА ПРОЕКТА

С настоящето задание се възлага Идейният проект да бъде изготвен в следните части:

- Идейният проект за канализационната мрежа и съоръженията към нея включва:

Част “Технологична”

Част Технологична на Идейният проект за канализационната мрежа и съоръженията към нея включва:

- Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл. 169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда. В технологичните решения трябва да бъдат разгледани варианти, като е препоръчително да бъдат разгледани варианти с разделна и смесена канализационни системи и да бъде включена информация за броя и дължината на СКО, предвидени за рехабилитация или изграждане;

- Хидравлични изчисления на цялата канализационна мрежа (съществуваща, реконструирана и нова);

- Хидравлични изчисления на съоръженията по канализационната мрежа;

- Спецификация на тръбите по материал, размери (диаметри) и дълбочина на полагане

- Количествено - стойностни сметки по окрупнени показатели и Обобщени стойностни сметки по варианти, с отразена етапност на строителството;

- Технико икономическо сравнение на вариантите и предложение за избор на вариант за следващата фаза;

- Етапност на строителството;

- Заключение с предложение за дейности за изпълнение в периода до 2014год.;

- Чертежи:

  - Обща ситуация в М 1:5000 с границите на агломерацията, разположени на главните канализационни колектори и ПСОВ;

  - Ситуация в М 1:2000(1000) – план с площите  и събиране на площите по профили и колектори;

  - Ситуация в М 1:2000(1000) – план с оразмерителни данни по профили и колектори;

  - Ситуация  в подходящ мащаб с обозначени етапите на изпълнение;

  - Ситуация  в подходящ мащаб с дейностите за изпълнение за периода до 2014год.;

  - Надлъжни профили на главните колектори, довеждащия до ПСОВ колектор и важни второстепенни профили в М 1:200 (100) за височините и 1:2000(1000) за дължините;

  - Напречни профили на улиците в характерни точки, с нанесена подземна инфраструктура

  - Хоризонтален и вертикален разрез на съоръженията в М :100

Обхватът и съдържанието на инвестиционния проект за канализационната мрежа трябва да бъде разработен в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. към Закона за устройство на териториите (ЗУТ) за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.).

С настоящето Задание се изисква разработване на фаза Идеен проект, като бъдат представени най-малко две алтернативни технологични решения на канализационната мрежа по всички части и технико-икономическа обосновка за избор на предлагания вариант.

- Идейният проект за водоснабдителната мрежа и съоръженията към нея включва:

- Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл. 169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда. В технологичните решения трябва да бъдат разгледани варианти, информация за СВО, предвидени за рехабилитация или изграждане;

- Зониране на мрежата и определяне на обема на резервоарите;

- Хидравлични изчисления на цялата водоснабдителна мрежа(съществуваща, реконструирана и нова);

- Хидравлични изчисления на съоръженията по мрежата;

- Спецификация на тръбите по материал, размери (диаметри) и дълбочина на полагане

- Количествено стойностни сметки по окрупнени показатели;

- Технико икономическо сравнение на вариантите и предложение за избор на вариант за следващата фаза;

- Етапност на строителството;

- Заключение с предложение за дейности за изпълнение в периода до 2014год.;

- Чертежи:

  - Обща ситуация в М 1:5000 с границите на агломерацията, разположени на водоизточниците, водоемите, зоните и главните водоснабдителни клонове;

  - Ситуация в М 1:2000 (1000) – план с оразмерителни данни;

  - Ситуация  в подходящ мащаб с обозначени етапите на изпълнение;

  - Ситуация  в подходящ мащаб с дейностите за изпълнение за периода до 2014 год.;

  - Надлъжни профили на главните клонове;

  - Напречни профили на улиците в характерни точки, с нанесена подземна инфраструктура

  - Хоризонтален и вертикален разрез на съоръженията в М :100

Вариантите на идейни проекти се разглеждат от Областен експертен съвет, съгласно чл. 141, ал.2 на ЗУТ.

След внасянето на инвестиционния проект в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за оценка и в случай на искания за корекции върху инвестиционния проект от страна на експертната работна група и/или УО, Изпълнителят е длъжен да отрази поисканите корекции в срокове определени с писмо от Възложителя.

7. Общата максимална прогнозна стойност на поръчката е 60 000 лева без ДДС.

Недопустимо е:

- разделянето на поръчката на отделни елементи, съответно подаването на оферта само за отделни дейности;

- надхвърляне на максималната стойност на поръчката. Такава оферта ще се счита за изготвена в противоречие с обявените от Възложителя в поканата условия и няма да бъде оценявана.

8. Срок на договора: Срокът на договора започва да тече от датата на подписване на договора от страните и изтича с подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда“.

Срокът за изготвяне и предаване на Възложителя на идейния проект е 7 дни от датата на подписване на договора от страните, но не по-късно от 30.07.2012г.

Срокът за нанасяне на корекции върху инвестиционния проект, по искане от страна на ЕРГ и/или УО на ОП „ОС“ се определя с писмо от Възложителя.

9. Място на изпълнение на предмета на договора: Място на изпълнение на поръчката – Република България, Община Сапарева баня, както и офисите на изпълнителя.

10. Резултати, които трябва да постигне изпълнителят:

Основният резултат, който трябва да постигне изпълнителят по този договор, е предоставяне на качествен идеен проект за обект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води  в гр. Сапарева баня“, съобразен с изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС за селищна агломерация между 2 000 и 10 000 е.ж.

11. Изисквания за съдържанието на офертите

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените към поканата образци. Офертата задължително съдържа:

11.1. Данни за лицето, което прави предложението – Административни и юридически сведения - образец №1;

11.2. Копие от  документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър или Удостоверение за актуално състояние;

11.3. Техническа оферта и срок на нейната валидност – Образец № 2;

Оферти на участници, които не отговарят на посочените изисквания, и не отразяват изцяло нормативната и изискванията на ОП „ОС“ ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие.

11.4. Ценова оферта - Образец №3, поставена в отделен, запечатан непрозрачен плик, който от своя страна се поставя в общия плик за представяне на офертата;

11.5. Справка – Образец № 4 за нетните приходи и нетните приходи от проектантски услуги за предходните 3 години за предходните 3 години (2009г., 2010г. и 2011г.) и отчет за приходите и разходите и Баланс за предходните 3 години (2009г., 2010г. и 2011г.) и/или декларация, че същите са публикувани в Търговския регистър при Агенцията по вписванията;

Участникът трябва да е реализирал нетни приходи от проектантски услуги за последните 3 (три) години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), не по-малко от 130 000 (сто и тридесет хиляди) лева без ДДС.

11.6 Списък - Образец № 5 с изпълнени от Участника договори с предмет, сходен с предмета на поръчката (изготвяне на инвестиционни проекти за ВиК) за последните 3 години (2009г., 2010г. и 2011г.), приключили към датата на подаване на офертата, придружен от препоръки за добро изпълнение с посочена начална и крайна дата, възложител и данни за контакт с възложителя, стойност и източник на финансиране и/или договор и приемно-предавателен протокол;

Участникът трябва да е изпълнил за предходните 3 (три) години (2009г., 2010 г. и 2011 г.) договори със сходен предмет (изготвяне на инвестиционни проекти за ВиК) на стойност поне 97 500 (деветдесет и седем хиляди и петстотин) лева без ДДС.

11.7. Автобиографии на ключовите експерти, предложени от участника - Образец №6;

Участникът трябва да предложи минимум:

- 1 ключов експерт „Водещ специалист ВиК“, магистър, специалност „ВиК инженер“, с пълна проектантска правоспособност, с 10 години опит в изготвяне на инвестиционни проекти, 5 години опит в подготовка на инвестиционни проекти за ВиК; 1 година опит в подготовка на инвестиционни проекти за „ВиК„ по изискванията на ОП „ОС“и

- 1 ключов експерт „Специалист ВиК“, магистър специалност „ВиК инженер“, с пълна проектантска правоспособност, със 5 години опит в изготвяне на инвестиционни проекти, 3 години опит в подготовка на инвестиционни проекти за ВиК; 1 година опит в подготовка на инвестиционни проекти за „ВиК„ по изискванията на ОП „ОС“и и

- 1 ключов експерт „Геодезия“, магистър специалност „Геодезист“ с пълна проектантска правоспособност, с 10 години опит в изготвяне на инвестиционни проекти, 5 години опит в подготовка на инвестиционни проекти за ВиК; 1 година опит в подготовка на инвестиционни проекти за „ВиК„ по изискванията на ОП „ОС“.

12. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ: 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаването им.

13. Методика за определяне на комплексна оценка на офертите

След проверка на съответствието на офертите с посочените по-горе минимални изисквания, длъжностните лица пристъпват към извършване на комплексна оценка по критерий „икономически най-изгодна оферта”. Оценката на офертите се извършва на два етапа, като най-напред се изчислява техническата оценка, а след това финансовата.

13.1 Показатели

ТО – Техническата оценка

ЦО – Ценова оферта

13.2. Относителни тегла на показателите за оценяване:

(ТО) = 60 точки, максимална стойност

(ЦО) = 40 точки, максимална стойност

13.3 Указания за определяне на оценката по всеки показател:

13.3.1. ТО – Техническата оценка (60 точки)

По този показател ще се извършва оценка на съответствието на техническата оферта на участника спрямо техническото задание на Възложителя, действащата нормативна уредба и изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС за селищна агломерация между 2 000 и 10 000 е.ж..

Точките по този показател се разпределят както следва:

(ТО) = Т1 + Т2 + Т3

| Техническа оценка |
| --- |
| Т1 Предложена организация на работата на участника и мерки за взаимодействие с Възложителя, в хода на изпълнение на услугата | до 20 т. |
| Т2 Съответствие на офертата на изпълнителя с нормативни изисквания, приложими към предмета на поръчката и изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС за селищна агломерация между 2 000 и 10 000 е.ж. | до 20 т. |
| Т3 Мерки за навременно и качествено изпълнение на договора и мерки за минимизиране на рисковете при изпълнение на услугата | до 20 т. |

Т1 Предложена организация на работата на участника и мерки за взаимодействие с Възложителя, в хода на изпълнение на услугата - В тази част от офертата всеки Участник следва да направи подробно и пълно описание на организацията на работата на своя екип, която като евентуален изпълнител ще създаде с цел успешното изпълнение на договора - предмет на поръчката. Всеки Участник следва да представи подробно описание на предложението си за изпълнение на предмета на поръчката, включително начина на организация на работата на ключовите експерти и неключови (експерти, чиято биография не се представя при подаването на офертата, но които може да подпомагат работата на ключовите експерти). Участниците следва да направят пълно описание на начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора, както и описание на контрола за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на договора. Участниците следва да опишат също и мерките, които ще предприемат за взаимодействие с Възложителя

оценка 20 точки – за предложения, които изцяло и напълно отговарят на съответния критерий, на изискванията на Възложителя, посочени в поканата, прединвестиционното проучване и техническото задание, на съществуващите изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като гарантират постигането на резултата услугата, в исканите от Възложителя срокове;

оценка 16 точки – за предложения, които във висока степен отговарят на съответния критерий, на изискванията на Възложителя, посочени в поканата, прединвестиционното проучване и техническото задание, на съществуващите изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, но съдържат незначителни непълноти. За незначителни се приемат непълноти, които не влияят върху качеството на изпълнение на услугата;

оценка 8 точки – за предложения, които в достатъчна степен отговарят на съответния критерий, на изискванията на Възложителя, посочени в поканата, прединвестиционното проучване и техническото задание, на съществуващите изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, но имат пропуски в описанието и/или липсва детайлна информация за разпределението на отговорностите между експертите на участника и/или начина на осигуряаване на качеството, които макар и не детайлно описани, не влияят на качеството на изпълнение на строителството.

Участник, чието предложение изцяло не съответства на този критерий, на изискванията на Възложителя, посочени в поканата и техническото задание, на съществуващите изисквания и стандарти и не са съобразени с предмета на поръчката ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата.

Т2 Съответствие на офертата на изпълнителя с нормативни изисквания, приложими към предмета на поръчката и изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС за селищна агломерация между 2 000 и 10 000 е.ж. - В тази част от офертата всеки Участник следва да направи подробно и пълно описание по какъв начин ще гарантира съответствието на изготвения от него идеен проект към нормативни изисквания, приложими към предмета на поръчката и изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС за селищна агломерация между 2 000 и 10 000 е.ж. Всеки Участник следва да представи подробно и в детайли описание на кои нормативни и поднормативни изисквания ще съответства изготвения от него инвестиционен проект и как ще се гарантира съответствието на инвестиционния проект с изисквания, приложими към предмета на поръчката и изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС за селищна агломерация между 2 000 и 10 000 е.ж.

оценка 20 точки – за предложения, които изцяло и напълно отговарят на съответния критерий, на изискванията на Възложителя, посочени в поканата, прединвестиционното проучване и техническото задание, на съществуващите изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като ясно и подробно описват нормативните и поднормативните изисквания, които ще спазят и специфичните изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС за селищна агломерация между 2 000 и 10 000 е.ж.;

оценка 16 точки – за предложения, които във висока степен отговарят на съответния критерий, на изискванията на Възложителя, посочени в поканата, прединвестиционното проучване и техническото задание, на съществуващите изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, но съдържат незначителни непълноти. За незначителни се приемат непълноти, които не описват напълно съответствието на идейния проект с нормативните и поднормативните изисквания, които трябва да се спазят, и специфичните изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС за селищна агломерация между 2 000 и 10 000 е.ж.;

оценка 8 точки – за предложения, които в достатъчна степен отговарят на съответния критерий, на изискванията на Възложителя, посочени в поканата, прединвестиционното проучване и техническото задание, на съществуващите изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, но имат пропуски в описанието и/или липсва детайлна информация за съответствието на идейния проект с нормативните и поднормативните изисквания, които трябва да се спазят, и специфичните изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС за селищна агломерация между 2 000 и 10 000 е.ж.

Участник, чието предложение изцяло не съответства на този критерий, на изискванията на Възложителя, посочени в поканата и техническото задание, на съществуващите нормативни изисквания и стандарти и не са съобразени със специфичните изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС за селищна агломерация между 2 000 и 10 000 е.ж.  ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата.

Т3 Мерки за навременно и качествено изпълнение на договора и мерки за минимизиране на рисковете при изпълнение на услугата - В тази част от офертата всеки Участник следва да опише подробно последователността и взаимообвързаността на предвидените от него дейности, включително чрез определяне на тяхната продължителност, спрямо изискванията на техническото задание, в зависимост от представения технологичен подход за подготовката на инвестиционния проект. Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки подготвителните дейности, дейностите по проектиране, разпечатване, комплектоване и предаване на Възложителя, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. В тази част от предложенето си участникът следва да опише предложените от него мерки за навременно и качествено изпълнение на договора с предложени мерки за минимизиране на следните групи рискове, предвидени от Възложителя: финансови рискове, рискове по отношение на човешките ресурси, възможни рискове по отношение на организацията на работния процес, рискове при отпечатване, комплектоване, сканиране и предаване на резултатите от дейността на Възложителя.

оценка 20 точки – за предложения, които отговарят напълно на този критерий, на изискванията на Възложителя, посочени в поканата, техническото задание, на действащото законодателство, на съществуващите изисквания и стандарти и на изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС за селищна агломерация между 2 000 и 10 000 е.ж. От предложението е видно, че Участникът предлага навременно изпълнение на договора (последователност, продължителност и взаимосвързаност) и е предвидил конкретни мерки за минимизиране на рисковете при изпълнение на услугата, посочени от Възложителя, като е отчел и допълнителни такива;

оценка 16 точки – за предложения, които във висока степен отговарят на съответния критерий, изискванията на възложителя, посочени в поканата, техническото задание, на действащото законодателство, на съществуващите изисквания и стандарти и на изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС за селищна агломерация между 2 000 и 10 000 е.ж, но съдържат несъществени непълноти относно последователността и/или взаимообвързаността на предлаганите дейности и/или предлагат общи мерки за минимизиране на рисковете посочени от Възложителя;

* Несъществени са тези непълноти в описанието на Участника, които не правят предложението неотговарящо на изискванията, посочени в поканата, техническото задание, на действащото законодателство, на съществуващите изисквания и стандарти и на изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС за селищна агломерация между 2 000 и 10 000 е.ж., но са например пропуски в описанието, липса на детайлна информация за последователността на изпълнение на всички дейности и/или не са посочени конкретни мерки за минимизиране на всички рискове, посочени от Възложителя.

* Съществени са тези непълноти в описанието на Участника, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в поканата, техническото задание, на действащото законодателство, на съществуващите изисквания и стандарти и на изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС за селищна агломерация между 2 000 и 10 000 е.ж., като например несъответствие между последователността на изпълнение на предложените дейности и/или не са посочени конкретни мерки за минимизиране на някои рискове, посочени от Възложителя. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.

оценка 8 точки – за предложения, които отговарят на съответния критерий, изискванията на възложителя, посочени в поканата, техническото задание, на действащото законодателство, на съществуващите изисквания и стандарти и на изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС за селищна агломерация между 2 000 и 10 000 е.ж,, но не са конкретни и/или последователността и/или взаимосвързаността и/или мерките за минимизиране на рисковете, посочени от Възложителя, са схематично описани;

Предложения относно последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности, които не отговарят на изискванията на възложителя, посочени в поканата, техническото задание, на действащото законодателство, на съществуващите изисквания и стандарти и на изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС за селищна агломерация между 2 000 и 10 000 е.ж. и които не посочват мерки за минимизиране на част от рисковете следва да бъдат предложени за отстраняване.

13.3.2 (ЦО) = минимална предложена цена / цена, предложена от участника (40 точки), където „минималната предложена цена” е най-ниската предложена цена от участник, допуснат до участие и класиране; „цената, предложена от участника” е цената, предложена от съответния участник, съгласно ценовата му оферта (в лева).

Ценовото предложение е с тегловен коефициент 40 % в общата оценка и се оценява с оценка ЦО, която се формира при спазване на следната формула:

Минимална

предложена цена

ЦО  =  ______________________ х 40

Предлагана цена

13.4 Комплексната оценка (КО) на офертата на кандидата се изчислява по формулата:

КО = ТО + ЦО

КО има максимална стойност 100 точки.

Участникът, получил най-висока комплексна оценка КО се класира на първо място.

14. Изисквания за оформяне на офертата:

Документите и данните в офертите се подписват само от лицата с представителни функции или упълномощени за това лица, с представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

Офертата се подава на български език.

15. Окомплектоване и подаване на офертата

Офертата се подава в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс или електронен адрес. На плика се записва:

Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА ФАЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ  В ГР. САПАРЕВА БАНЯ – ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.

Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

16. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от длъжностни лица, определени от Възложителя, по реда на чл. 101г от ЗОП. Пликовете се отварят по реда на тяхното постъпване и се проверява дали съдържат всички необходими документи.

Длъжностните лица разглеждат офертите по реда на тяхното постъпване и ги съпоставя с изискуемите от Възложителя документи. Оценяват се само допуснатите оферти.

Протоколът на длъжностните лица се представя на Възложителя за утвърждаване.

С определения изпълнител се сключва писмен договор. При сключване на договор, определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

17. Място и срок на подаване на офертите

Офертите се подават в деловодството на Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня, обл. Кюстендил, ул. "Германея" №1, до 17.00 ч. на 24.07.2012 г.

17. Рискове, свързани с изпълнението на договора:

- финансови рискове,

- рискове по отношение на човешките ресурси,

- възможни рискове по отношение на организацията на работния процес,

- рискове при отпечатване, комплектоване, сканиране и предаване на резултатите от дейността на Възложителя.

- Други рискове, които според Изпълнителят могат да Възникнат.

3а всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.